## Slide 1: 为什么使用802.15.4/6LoWPAN？
IEEE 802.15.4标准是为设备间低成本、超低功耗、短距无线设计的唯一的LR-WPAN标准；
6LoWPAN（IPv6 Low Power Wireless Personal Area Network）是基于IPv6的低功耗无线个域网；
两个技术结合，无须网关或代理，就能使无线嵌入式设备连接到其他IP网络。同时还可以复用现存的大量网络基础设施和管理、诊断工具；
HTTP |  | RTP | 
TCP | UDP | ICMP | 
IP层 |  |  | 
以太网MAC层 |  |  | 
以太网PHY层 |  |  | 
应用协议 |  |  | 
UDP |  | ICMP | 
IPv6 |  |  | 
IEEE 802.15.4 MAC层 |  |  | 
IEEE 802.15.4 PHY层 |  |  | 

## Slide 2: 无线嵌入式物联网有哪些技术挑战？
 | 安全性 | IPsec | 安全 套接字 | 网络 管理 | 
 | 帧大小 | 互联网 整合 | 低成本 | 低功耗 | 
 | 电源和占空比 | 有限 带宽 | 传输 距离 | 可用 频带 | 
 | 多播 | 可靠性 | Mesh 拓扑 | 自组织 | 

## Slide 3: 6LoWPAN应用组成与关键技术？
R
H
边缘路由器
核心路由器
应用
防火墙
IPv6
UDP端口映射
有损链路
应用安全
睡眠周期
移动性
节点标识
多播
帧大小、带宽
压缩

## Slide 4: 6LoWPAN多项关键技术解析
Internet
编址
转发和路由
报文压缩
分片和重组
多播
H
H
H
H
H
R
R
R
R
边缘路由器
边缘路由器
R
边缘路由器
应用 服务器
下行
上行

## Slide 5: 无线嵌入式物联网芯片解决方案
单芯片 | 使用片上系统射频技术，射频前端、发射器和微控制器与闪存，内存及其他外设集成到一起 | 
双芯片 | 应用处理器和射频芯片是分开的。应用处理器通过UART或SPI与射频芯片通信。 | 
网络处理器 | 射频芯片内置协议栈，协议栈被独立的应用处理器使用 | 
应用
6LoWPAN协议栈
发射器
应用
6LoWPAN协议栈
发射器
UART/SPI
应用
6LoWPAN协议栈
发射器
UART/SPI